## Slide 1
Arduino Communicatie
Protocollen

## Slide 2
- Uitwisselen informatie tussen IC’s of Computers
- Besturing model treinen (iedere trein afzonderlijk te besturen)
- Draadloze besturing (auto of robot etc)
- Arduino <-> PC communicatie (sensors op PC uitlezen)
- Data versturen naar Raspberry Pi en internet
- Bluetooth communicatie met smartphone of tablet
Arduino communicatie

## Slide 3: Arduino communicatie
RS232
I2C
SPI
SDA
SCL
SCK
MOSI
MISO
SPI
Master
I2C
Master
Slave
Slave
Slave
Slave
Slave
Slave
Chip
select
Inter Ic Communication
Asynchrone Seriële Communicatie
Serial Peripheral Interface
Tx
Tx
Rx
Rx
CS

## Slide 4: Synchrone communicatie
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
Clock
Data

## Slide 5: Asynchrone communicatie
Start
bit
Stop
bit
5V
0V
1
1
1
1
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
LSB
MSB
Idle
Idle
0
Databyte: 01010011 = 0x53 = ASCII “S”

## Slide 6: Scopebeeld van een “S”

## Slide 7: Scopebeeld van “Hello” + CR LF

## Slide 8: Arduino naar Arduino
GND
GND
Rx
Rx
Tx
Tx
Cross verbinding
Arduino 1
Arduino 2
Asynchrone Seriële Communicatie
Asynchrone communicatie is zeer geschikt voor draadloze verbindingen
omdat het slechts 1 “drager” nodig heeft om data te versturen.

## Slide 9: Cross verbinding
GND
Tx
Tx
Rx
Rx

## Slide 10: Hardware / Software / UART ???
Snelheiden bijv: 1200, 9600, 19200, 115200 baud (bits/seconde)
Configuratie: databits, parity, stop bits (8 databits, No parity, 1 stopbit -> 8N1)
Software en Hardware communicatie ?
UART, Universele Asynchrone Receiver Transmitter

## Slide 11: Wireless communicatie
- Tot 60m draadloos zenden en ontvangen
- Geen configuratie nodig, eenvoudig Tx en Rx aansluiten
- 3,3 V voeding, datalijnen zijn 5V tolerant
- Automatische baudrate detectie tot 38400 Baud

## Slide 12: Bluetooth communicatie

## Slide 13: Tx code:
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int PotmeterValue = analogRead(A0);
Serial.println(PotmeterValue);
delay(25);
}

## Slide 14: Rx code:
String inputString = "";
boolean stringComplete = false;
const int led = 9;
void setup() {
Serial.begin(9600);
inputString.reserve(200);
pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop() {
if (stringComplete) {
int PotmeterValue = (inputString.toInt());
byte PotmeterByte = (byte)map(PotmeterValue,0,1023,0,255);
analogWrite(led, PotmeterByte);
inputString = "";
stringComplete = false;
}
}
void serialEvent() {
while (Serial.available()) {
char inChar = (char)Serial.read();
inputString += inChar;
if (inChar == '\n') {
stringComplete = true;
}
}
}